## Slide 1
대구대학교 초등특수교육과
최성규
청각장애아 교육

## Slide 2
학습 목표
· 청력검사의 종류에 대하여 안다
· 순음청력검사의 방법에 대하여 안다
· 어음청력검사의 방법에 대하여 안다
· 의료검사기기를 이용한 청력검사 방법에
대하여 안다.

## Slide 3
청력검사의 종류
· 순음청력검사 : 기도검사와 골도검사
· 어음청력검사 : 가청역치 등
· 의료검사 기기 청력검사 : ABR(auditory
brainstem responses) 등

## Slide 4
순음청력검사
순음청력검사의 일반 원칙
1) 기도검사부터 먼저(다음에 골도검사)
2) 청력이 좋은 쪽 귀부터 먼저(또는 우측 귀부터 먼저)
3) 주파수 선정(상향법) : 1000Hz-2000-4000-(8000)-1000-500-250-(150)
4) 음압(dB) 선정 : 40dB-70dB-90dB
반응이 없으면 10dB 하강(음압이 높아짐)
반응이 있으면 5dB 상승(음압이 낮아짐)
5) 하강법(위로 상승); 상승법(아래로 하강)

## Slide 5
순음청력검사
2. 기도검사
반응이 없으면 110dB까지 측정
최소가청역치 : 반응이 있었던 역치의 50%이상에 해당하는 음압
예) 90dB 2회; 95dB 1회; 100dB 2회
총 5회의 반응 유 5회의 50% 이상은 2.5회, 즉 3회에 해당하는 95dB
3) 1000Hz의 최소가청역치가 결정되면 2000Hz…..
3. 골도검사
기도검사와 동일한 방법
8000Hz를 측정하지 않음
65dB 이상을 측정하지 않음

## Slide 6
평균청력손실 정도(가청역치)
3분법 : (a + b + c)/3
4분법 : (a + 2b + c)/4
6분법 : (a + 2b + 2c + d)/6
a : 500Hz의 청력손실정도
b : 1000Hz의 청력손실정도
c : 2000Hz의 청력손실정도
d : 4000Hz의 청력손실정도

## Slide 7
기도와 골도검사 결과의 해석
기도에 문제 : 전음성
골도에 문제 : 감음신경성
두 기관에 문제 : 혼합성
예: ( 60dB ) + ( 0dB ) = 60dB
( 0dB ) + ( 60dB ) = 60dB
( 40dB ) + ( 20dB ) = 60dB

## Slide 8
어음청력검사
· 순음청력검사와 동일한 방법
· 어음은 주파수별로 측정하지 않음
(음성은 그 자체가 복합주파수로
구성되었음)

## Slide 9
어음청력검사
어음최소가청역치
SW(spondee word)로 검사
정의 : 모음이 2음절로 구성된 동일한 길이와 동일한 강세를 가진 복합음절(강강격 또는 장장격). 각 음절은 의미를 가진다.
cowboy, icecream, grayhound 등
한국어의 경우에는 2음절보다는 3음절
2) 순음청력검사와 동일하지만 두 개의 SW를 들려준다. 두 개의 SW에 대한 정반응시 맞은 것으로 인정.
3) 어음최소가청역치를 결정한다
(순음청력검사 동일)

## Slide 10
어음청력검사
2) 어음최대가청역치(고통역치)
3) 어음최적가청역치
먼저 10dB 단위
다음에 5dB 단위로 결정

## Slide 11
Masking(차폐)검사
1. 정의 : 청력이 좋은 귀에서 나쁜 귀의 청력검사를 방해하는 것은 예방하기 위한 방법
2. 방법
1) 기도차폐: 두 귀의 청력손실 정도의 차이가 40dB 이상 차이가 날 때
(1) 청력이 나쁜 귀를 차폐
(2) 청력이 좋은 귀에 소음을 입력
2) 골도차폐: 동일한 귀의 ABG(기도와 골도의 차이)가 10dB 이상 차이가 날 때
(1) 기도차폐의 수준을 만족할 경우에 만 해당
(2) 청력이 나쁜 귀의 골도검사를 차폐
(3) 청력이 좋은 반대 귀에 소음을 입력한다

## Slide 12
청력도 기재방법
1. 기도검사
· 우측과 좌측
· 비차폐와 차폐
2. 골도검사
· 우측과 좌측
· 비차폐와 차폐
* 우측은 적색, 좌측은 청색

## Slide 13
의료검사기기 청력검사
1. ABR(Auditory Brainstem Responses)
순음청력검사와 같은 원리
뇌파 분석을 통한 청력검사
저음역(500Hz이하)에서 신뢰도 낮음
낮은 병원 수가
청력의 결함 또는 정서적 문제
유아를 위한 청력검사
두 종 이상의 다른 검사를 통한 진단 요구

## Slide 14
청력검사 실습
· 청력도 기재 방법
· 청력검사 실습

## Slide 15: 질문입니다.